## Slide 1
Текущий статус АС «Электронный инспектор» и планы по развитию
Информационно-ознакомительный семинар ОПЖТ
г. Москва
25 апреля 2025 г.
Генеральный директор
ООО «ИЦПВК» Сеньковский О.А.

## Slide 2
Развитие АС «Электронный инспектор» 2021 - 2025 гг.
2
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (3 мес.) 2025
Ряд 1 | 4 | 42 | 48 | 63 | 65
Количество предприятий-изготовителей, шт.
Количество деталей в системе, млн. шт.
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (3 мес.) 2025
Ряд 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | 25
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (3 мес.) 2025
Ряд 1 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21
Виды продукции в системе, шт.
Продукция: Рама боковая/ Балка надрессорная/ Ось черновая/ Ось Чистовая/ Воздухораспределитель/ Колесо цельнокатаное/ Колесная пара грузового вагона/ Колесная пара локомотивная/ Хомут тяговый/ Автосцепка/ Аппарат поглощающий/ Резервуар воздушный/ Триангель/ Пружины тележек грузовых вагонов/ Цилиндр тормозной/ Авторежим/ Подшипник колесной пары (цилиндрический, конический)/ Подшипник конический, прошедший ремонт/ Клин фрикционный/ Грузовой вагон/ Тележка.
Интеграции АС «Электронный инспектор» с информационными системами: ОАО «РЖД» (РРД ГВ)/ АС УКВ/ Ространснадзор.
Официальный сайт АС «Электронный инспектор»
Telegram канал АС «Электронный инспектор»

## Slide 3
Паспорт ВУ-4М

## Slide 4
Паспорт ВУ-4М
4

## Slide 5
Акт формы ВУ-1
5

## Slide 6
Процесс формирования электронных эксплуатационных документов в АС «Электронный инспектор»
Балка надрессорная
Вагон
Авторежим
Автосцепка
Электронный паспорт
балки надрессорной
Электронный паспорт
рамы боковой
Электронный паспорт
Запасного резервуара
Электронный паспорт
цилиндра тормозного
Электронный паспорт
вагона ВУ-4М
Аппарат поглощающий
Воздухораспределитель
Запасной резервуар
Пружины
Рама боковая
Триангель
Хомут тяговый
Цилиндр тормозной
Электронный паспорт
авторежима
Электронный паспорт
воздухораспределителя
Электронный паспорт
пружины
Электронный паспорт
автосцепки
Электронный паспорт
аппарата поглощающего
Электронный паспорт
триангеля
Электронный паспорт
хомута тягового
Электронный паспорт
колесной пары
Колесная пара
6

## Slide 7
Идентификация и учет номерных составных частей
7
Предназначен для применения на заводах-изготовителях деталей и узлов грузовых вагонов, вагоностроительных, вагоноремонтных и вагонных эксплуатационных предприятиях и обеспечения передачи информации о продукции от изготовителя потребителю путем нанесения на поверхность изделия графической маркировки и последующего ее считывания
Устанавливает требования к нанесению идентификационной маркировки на детали и узлы грузовых вагонов при изготовлении, обеспечивающей возможность машинного считывания, внесения и получения информации (паспортных сведений, сведений о подтверждении соответствия) при взаимодействии с базой данных составных частей подвижного состава АС «Электронный инспектор»
Направлен на повышение производительности труда путем автоматизации учета деталей и узлов грузовых вагонов при изготовлении, обеспечения достоверности информации за счет автоматизированной идентификации, снижения трудозатрат на составление и заполнение учетных форм, а также на обеспечение прослеживаемости составных частей подвижного состава в течение жизненного цикла, противодействие эксплуатации нелегитимной и контрафактной продукции

## Slide 8
Идентификационная маркировка должна обеспечивать считываемость с момента отгрузки деталей и узлов со склада предприятия-изготовителя, до их выгрузки на складе предприятия-потребителя, использовании в следующем технологическом переделе при соблюдении правил транспортировки.
Невозможность считывания ИМ в автоматическом режиме на новом изделии не является браковочным признаком. Идентификация детали или узла осуществляется по маркировке, установленной в КД или государственных стандартах на продукцию.
При использовании предприятием-изготовителем детали систем, обеспечивающих возможность автоматического считывания информации о детали (например: радиометки) в течение всего ее срока службы, допускается не производить дополнительного нанесения идентификационной маркировки на поверхности деталей.
К конфигурации и содержанию ИМ предъявляются следующие требования:
- ИМ должна располагаться на детали или узле в удобном для считывания месте, желательно, вблизи заводского порядкового номера детали или узла;
- ИМ для каждой детали или узла должна быть уникальной;
- ИМ должна сохранять свою способность к считыванию в течение всего срока использования.
Основные требования к идентификационной маркировке
8

## Slide 9
Рама боковая
Балка надрессорная
Ось черновая
Ось чистовая
Колесо цельнокатаное
Колесные пары вагонные
Хомут тяговый
Автосцепка СА-3
Аппарат поглощающий
Воздухораспределитель
Воздушный резервуар
Цилиндр тормозной
Авторежим
Регулятор тормозной рычажной передачи
Кассетный подшипник
Триангель
"Пример штрихового кода Code 128 без блока ИНФРАСШИРЕНИЕ"
"Пример штрихового кода QR без блока ИНФРАСШИРЕНИЕ"
Список деталей и узлов, на которые предполагается нанесение идентификационной маркировки
Цель: автоматическое формирование электронных документов на вагон: ВУ-1, ВУ-4М с расширенным листком учета комплектаций, Акт допуска
Обеспечивает возможность проверки в онлайн режиме подлинности факта изготовления, а также доступ к электронному паспорту на узлы и детали грузовых вагонов без непосредственного обращения на завод изготовитель.
Поисковая система
9

## Slide 10
ИДЕНТИФИКАЦИЯ В КООПЕРАЦИИ
МАРКИРОВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСЬ ЧЕРНОВАЯ
МАРКИРОВКА ПО СТО
МАРКИРОВКА СОБСТВЕННАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ)
ИЛИ
АС «Электронный инспектор»
ПАСПОРТ в АС ЭИ
(XML, PDF)
Данные о выпущенной детали
Данные о выпущенной детали
Данные о выпущенной детали
МАРКИРОВКА ПО СТО
МАРКИРОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ)
ИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСЬ ЧИСТОВАЯ
СЧИТЫВАНИЕ МАРКИРОВКИ (СТО ИЛИ ПРОИЗВ.)
Запрос с кодом маркировки
(СТО или ПРОИЗВ.)
ПРИЕМКА
Данные об изделии (включая мех. и хим. свойства) + ПАСПОРТ
PDF
XML
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЛЕСНОЙ ПАРЫ
СЧИТЫВАНИЕ МАРКИРОВКИ (СТО ИЛИ ПРОИЗВ.)
ПРИЕМКА
ВЫПУСК ОСИ ЧИСТОВОЙ
…
ВЫПУСК ОСИ ЧЕРНОВОЙ
10